| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ Рапат АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ |  | Администрация сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

КАРАР							ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"05"май 2023й.			№ 9			"05" мая 2023г.

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2023 – 2028 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан администрация сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2023– 2028 годы».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     Л.М.Гумеров

Утверждено постановлением

сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района

Чекмагушевский  район

Республики Башкортостан

№ 9 от «05» мая 2023 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2023 – 2028 годы»

2023г.

8.1 Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. |
| --- | --- |
| Цель и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: -снизить уровень общего износа основных фондов; -улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Задачи: обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; -сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения. |
| Перечень региональных проектов | отсутствуют |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2023-2028 гг. без деления на этапы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | -доля отремонтированных сетей теплоснабжения в их суммарной протяженности по сельскому поселению Рапатовский сельсовет; - доля отремонтированных сетей водоснабжения в их суммарной протяженности по сельскому поселению Рапатовский сельсовет; доля отремонтированных сетей водоотведения в их суммарной протяженности по сельскому поселению Рапатовский сельсовет; доля отремонтированных сетей газоснабжения в их суммарной протяженности по сельскому поселению Рапатовский сельсовет; -доля введенных в эксплуатацию сетей электроснабжения в их суммарной протяженности по сельскому поселению Рапатовский сельсовет. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет: 2023г.-450,0 тыс.рублей 2024г.-500,0 тыс.рублей 2025г.-550.0 тыс.рублей 2026г.-600,0 тыс.рублей 2027г.-650,0 тыс.рублей 2028г.-700,0 тыс.рублей. |
| Основные мероприятия Подпрограммы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | К 2028 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |

8.1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Цель и задачи муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан" (далее – муниципальная подпрограмма) определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; постановления правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы, соответствующие ее целям и задачам, указаны в приложении № 1 к ней.

Подпрограмма Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (далее - подпрограмма), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Подрограмма предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения отвечает интересам жителей сельского поселения Рапатовский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Рапатовский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий подпрограммы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

8.1.1. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

Инженерное обеспечение территории сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан имеет большое значение для основных видов хозяйственной деятельности. Инфраструктурный потенциал отражает обеспеченность территории головными инженерными сооружениями и магистральными инженерными коммуникациями различного назначения, при этом учитываются следующие факторы:

- наличие отраслевых систем инженерного обеспечения и уровень

- оснащенности инженерными коммуникациями магистрального значения;

- возможность подключения к существующим магистральным коммуникациям.

Водоснабжение

Жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан достигло определенных результатов и представляет собой сложный механизм, имеющий значительный износ.

# Таблица 1

# Характеристика системы водоснабжения СП Рапатовский сельсовет

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Доля жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением | % | 98 |
| Количество водонапорных башен, в том числе | ед. | 4 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 8,95 |

В сельском поселении Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан имеется разветвленная централизованная система водоснабжения. Часть жителей пользуется централизованным водопроводом, а часть потребляют воду с водоразборных колонок. Доля жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением составляет 98%.

Источником водоснабжения жителей населенных пунктов сельского поселения служат подземные воды и воды из подрусловых водозаборов. По водным ресурсам Чекмагушевский район относится к обеспеченным по подземным источникам воды.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем. Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенные загрязнения питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека. В настоящее время в Чекмагушевском районе остро стоит вопрос о неудовлетворительном качестве питьевой воды по высокому уровню жесткости (более 10 мг-экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг-экв/л).

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: отсутствие организованных I поясов ЗСО источников водоснабжения, недостаток на водопроводах сооружений водоподготовки и обеззараживающих установок, высокая изношенность сооружений и разводящих сетей.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Проектные решения

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2012. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения).

На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водоотведение

Централизованной системы водоотведения в сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан нет.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Рапатовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Проектные решения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство системы канализации;

- строительство очистных сооружений.

Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СП 32.13330.2012 и другими нормативными документами.

Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан – централизованное, от электрических сетей, состоящих на обслуживании у МУП «Чекмагушэлектросеть».

# Таблица 2

# Характеристика системы электроснабжения СП Рапатовский сельсовет

# (по результатам обмера опорного плана)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность сетей ВЛ 10 кВ | км | 10,84 |
| КТП | ед. | 13 |

Проектные решения

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 179550 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется природным газом.

В населенных пунктах расположены газораспределительные пункты (ГРП), куда газ поступает от межпоселкового газопровода, затем распределяется по объектам.

Процент газификации сельского поселения – 99,7%. Количество негазифицированных населенных пунктов – 1 ед. (деревня Новоресмекеево).

Обслуживающая организация: ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

Подача природного газа потребителям СП Рапатовский сельсовет предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Протяженность сетей газоснабжения в сельском поселении Рапатовский сельсовет составляет 11410 м.

Проектные решения

Перспективное развитие системы газоснабжения СП Рапатовский сельсовет следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов.

Необходимо постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

## Теплоснабжение

В сельском поселении Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан теплоснабжение осуществляется от газовых котельных и путем использования индивидуальных отопительных систем.

Для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки используются газовые котлы, работающие на природном газе. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей используются индивидуальные газовые котельные малой мощности.

Проектные решения

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Необходимо проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения потерь тепла, а также осуществлять модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Размещение и утилизация ТБО

Основными целями Программы в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

- сохранение и улучшение экологических обстановки в Рапатовском сельском поселении за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов;

-  улучшение качества и надежности оказания услуг по вывозу и утилизации отходов;

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно- эпидемиологического законодательства в части сбора, транспортировки захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения поставленных целей необходимо:

- провести модернизацию и строительство объектов инфраструктуры по захоронению (утилизации) отходов;

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду;

Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть сельского поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Таблица 3

Характеристика внутрипоселковой улично-дорожной сети СП Рапатовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Собственник | Протяжен-ность, км | Вид покры-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рапатово | ул. Октябрьская | Администрация СП Рапатовский сельсовет | 0,75 | песчано-гравийное |
|  | ул. Коммунистическая |  | 0,35 | песчано-гравийное |
|  | ул. Салавата |  | 2 | песчано-гравийное |
|  | ул. Назмутдина |  | 1 | песчано-гравийное |
|  | ул. Революционная |  | 1,2 | песчано-гравийное |
|  | ул. Молодежная |  | 0,60 | песчано-гравийное |
|  | ул. Короткая |  | 0,35 | песчано-гравийное |
|  | ул. Ленина |  | 1,3 | асфальт |
| с. Новобиккино | ул. Дуслык | Администрация СП Рапатовский сельсовет | 1,1 | песчано-гравийное |
|  | ул. Яшьлек |  | 0,70 | песчано-гравийное |
| д. Новоресмекеево | ул. Заречная | Администрация СП Рапатовский сельсовет | 0,85 | песчано-гравийное |

Большая часть внутрипоселковых автомобильных дорог требует реконструкции и ремонта. Улицы и дороги населённых пунктов поселения представлены как с асфальтовым покрытием, так и грунтовыми и щебёночными.

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

Для комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство необходимо решение ряда задач, связанных со строительством транспортной и инженерной инфраструктур.

Строительство улично-дорожной сети требуется в уже застроенных кварталах индивидуальной застройки.

Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры повысит инвестиционную привлекательность земель, предназначенных для жилищного строительства.

Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение целей программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

-формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению, водоотведению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

На основании ФЗ от 06.10.2003 г.№ 131 «О общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. В каждом сельском поселении района имеется специально отведенная, огороженная площадка для сбора бытовых отходов, но отсутствует специальная техника для их размещения и утилизации.

8.1.2 Финансовое обеспечение

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  1930 тыс. рублей.

Финансирование по годам реализации подпрограммы в разрезе ее мероприятий представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования Программы на 2023-2028 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Перечень объектов, включенных в подпрограмму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Рапатовский сельсовет на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Проведение ремонтных работ водозаборных скважин, водопроводной трассы с.Рапатово. | По мере необходимости | 100,0 | Местный бюджет |
| 2 | Организация лабораторно- производственного контроля качества питьевой воды, подаваемого населению | 2023-2028 | 30,0 | Местный бюджет |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей с установкой станции смягчения питьевой воды в с.Рапатово. | 2023-2028 | 250,0 | Местный бюджет |
| 4 | Проведение мероприятий по защите источников-родников от загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней | В течение года | - | Республиканский бюджет, местный бюджет |
|  | Своевременное информирование населения, учреждений об аварийных ситуациях, о нарушении технологи-ческих процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения | Постоянно | - | - |
|  | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | 2023-2028 | - | - |
|  | Заключение договора со специализированной организацией для обеззараживания воды и поддержка их в достаточном количестве | По мере необходимости | 30,0 | - |
|  | ИТОГО: |  | 410,0 |  |
| Газоснабжение |
| 5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| Электроснабжение |
| 6 | Строительство электролиний | 2023-2028 |  | ООО «БашРЭС» |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| Дорожное строительство |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности не отвечающих нормативным требованиям | 2023-2028 | 1500,0 | местный бюджет |
| 8 | Установка дорожных знаков и разметок. | 2023-2028 | 20,0 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 1520,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1930,0 |  |